ICS

DB5104

四川省（区域性）地方标准

DB 510400/ T245—2015

早春露地甘蓝膜下滴灌技术规程

2015 - 11 - 01发布

2015 - 11 - 20实施

攀枝花市质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　栽培模式	2

5　灌溉管理	2

前  言

为提高攀枝花市设施农业节水灌溉工程的建设质量和管理水平，推动农业及农村经济的发展，促进水资源优化配置和高效利用，制定本标准。

本标准由攀枝花市水务局、攀枝花市质量技术监督局提出并归口。

本标准负责起草单位：攀枝花市农林科学研究院、攀枝花市标准计量学会。

本标准主要起草人：杨德文、虎海波、范洪梅、晏军、唐平、徐显德、呼正明、彭善新、杨晓锋。

早春露地甘蓝膜下滴灌技术规程

范围

本标准规定了早春露地甘蓝膜下滴灌的术语和定义、栽培模式、灌溉管理。

本标准适用于攀枝花市早春露地甘蓝膜下滴灌的运行管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准。

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

覆膜种植技术

通过铺设地膜保墒、增加地温，达到提早播种，延长作物生长期，增加有效积温的农业种植技术。

灌水定额

生育期内单位灌溉面积上的一次灌水用水量。

净灌溉定额

作物生育期内，单位灌溉面积上须供水到田间被作物利用的总灌溉水量。单位为为m³/667㎡。

灌溉制度

根据农作物生育期内的气候、土壤和耕作技术条件等因素，按作物生长期的需水要求所制定的灌水次数、灌水时间、灌水定额及灌溉定额。

苗期

攀枝花市早春露地甘蓝采用小拱棚育苗，开始播种至5-6片真叶时定植于塑料露地的这一时期为苗期。

莲座期

根据土壤墒情和苗势适时补水，从始花期至座果初期的这一时期为莲座期。

结球期

从莲座期时心叶开始内卷结球到采收叶球，这个时间为结球期。

基肥

作物播种或定植前结合土壤耕作施用的肥料。

追肥

是在作物生长期间所施用的肥料。

栽培模式

播种

宜实行轮作制栽培，前茬非十字花科蔬菜即可。早春甘蓝于9月上中旬播种育苗，采用蔬菜专用基质穴盘育苗，育苗在小拱棚中进行。1.0-1.1m包沟开厢，每畦双行栽植，株距0.30-0.35m，每667㎡栽植3440-4440株。5-6片真叶时定植，定植后5天内补齐苗，地膜覆盖栽培。

田间管理

及时中耕除草，排涝抗旱，摘除枯黄病叶、老叶，加强通风透气。

灌溉管理

水质要求

灌溉用水应符合GB5084的规定。

运行管理

严格按照滴灌系统设计的轮灌方式灌水，当一个轮灌小区灌溉结束后，先开启下一个轮灌组，再关闭当前轮灌组。

应按照设计压力运行，以保证系统正常工作。

为避免出现滴灌带堵塞而出水不均的现象，薄壁滴灌带宜一季一换。

为防止系统出现堵塞，每次灌溉过后，应及时清洗过滤器。

做好每次灌水和施肥的时间、用量及肥料种类的记录。

灌溉制度

早春露地甘蓝膜下滴灌制度应符合表1的规定。

攀枝花市早春露地甘蓝膜下滴灌制度

| 生育期 | 生育天数（d） | 灌水周期（d） | 灌水次数 | 灌水定额 （m³/667㎡） | 净灌溉定额 （m³/667㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗 期 | 25-27 | 10-13 | 1-2 | 10 | -- |
| 莲座期 | 20-22 | 6-7 | 2 | 14 | -- |
| 结球期 | 23-25 | 6-7 | 3 | 17 | -- |
| 结果期 | 68-70 | 7 | 7-8 | 20 | -- |
| 全生育期 | 136-144 |  | 13-15 |  | 259 |

水肥调控

施肥采用有机、无机相结合的原则，重视水肥调控，坚持以有机肥为主，氮、磷、钾、微肥配合施用。追肥应采用水溶性冲施肥。

基肥

整地时每667㎡施腐熟的优质有机肥2000-3000kg，氮、磷、钾复合肥50-60kg，施肥后进行深耕，将地整平。

追肥

追肥采用文丘里施肥器、罐式或桶装肥料与系统支管连接施肥。追肥以速效氮肥为主，应根据土壤肥力和生长状况在幼苗期、莲座期、结球初期和结球中期分期施肥。为保证甘蓝优质高产，在结球初期重点追施氮肥，并注意追施速效磷钾肥。收获前20天内不应使用速效氮肥。灌水时随水滴入追肥。选择水溶性滴灌专用肥，每次施肥结束应继续滴灌10min以上，避免肥料在管道中沉淀、堵塞滴头。

病虫害防治

主要病虫害

主要病害有病毒病，黑腐病、软腐病。

主要虫害有蚜虫、菜青虫、小菜蛾、银纹夜蛾、甜菜夜蛾、根肿病

主要地下害虫有蛴螬、地老虎、蝼蛄。

病虫害防治的方法

内吸性农药都可以滴灌施药（灌药应在灌肥结束时随水滴入），尤其是对土传病害、根部病害、根茎部病害和地下害虫特别有效。药剂轮换使用，每季每种药剂只用1次。铜制剂不要在苗期、花期使用，否则易发生药害。

滴灌施药的亩用量参照农药标签上的亩用量，若农药标签上只标注了稀释倍数可以换算出亩用量，或者根据该农药的农药登记证号查询中国农药信息网上的农药产品登记查询出亩用量。

_________________________________