ICS

DB5104

四川省（区域性）地方标准

DB 510400/ T159—2016

攀枝花地区山羊圈舍及辅助设施建设规范

2016-04- 25发布

2016-04-10实施

攀枝花市质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　建设规范	2

前  言

为规范攀枝花市地区山羊圈舍的建设，提高山羊圈舍建设和山羊养殖生产水平，促进攀枝花市山羊养殖业的发展，保障人、畜健康，特制定本标准。

本标准严格按GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编写与表述。

本标准由攀枝花市农牧局、攀枝花市科学技术和知识产权局、攀枝花市质量技术监督局提出。

本标准起草单位：攀枝花市农林科学研究院、攀枝花市标准计量学会。

本标准主要起草人：韦雷飞。

标准名称

范围

本标准规定了山羊圈舍的选址、设计、修建，主要辅助设施修建等内容。

本标准适用于攀枝花境内山羊养殖生产中圈舍及主要辅助设施的修建。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618  土壤环境质量标准

GB/T 18407  农产品安全质量 无公害畜禽肉产地环境要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

封闭式羊舍

前、后、左、右四面有墙、四周墙开设门窗的羊舍。

半开放式羊舍

左、右、后三面有墙的羊舍，其前端为饲槽。

羊床

羊舍内供羊只日常活动、卧息、采食、排泄的场地。

羊栏

沿羊舍的宽度方向将羊床隔成的若干小间，每个小间称为一个羊栏。

采食栏

羊栏与设置在羊栏前端的食槽之间的隔离栏，也称颈架。羊床内的山羊采食时，头部需伸过采食栏到达食槽采食。

药浴池

用砖、石、水泥等材料建造成的狭长水池，是用于给羊只进行药液洗浴、防治外寄生虫的专用设施。

滴流台

药浴池的附加设施，位于药浴池的出口端，羊只药浴后,在滴流台上停留3～5分钟,使羊身上多余药液从滴流台上流回药浴池,以节省药液。

建设规范

圈舍选址

圈舍环境、舍内空气环境质量应符合GB/T18407的规定。

选址应符合当地土地使用规划，要求地势高、干燥、地下水位低（2米以下)，水源充足，水质和排水良好；有微坡、向阳背风；充分考虑饲草饲料条件，周边要有一定面积的土地用来种植牧草。土壤质量应符合GB15618的规定。

羊舍距主要的交通要道至少500m以上，尽量远离居民区，人员走动较少，并建在污染源的上坡上风方向。圈舍周围3km以内无大型化工厂、采矿场、皮革厂、肉品加工厂、屠宰场或其它污染源。

羊舍建造

样式

采用高台漏缝地板式羊舍。海拔1500m以上的二半山区修建封闭式羊舍，海拔1500m以下的河谷区修建半开放式羊舍。舍内可采用单列式或双列式。

羊舍长度以养羊规模和场地而定，宽度按表1的规定执行

羊舍修建的宽度控制表

| 样式 | 修建宽度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单列式半开放式羊舍 | 3.3～3.8米 | 羊床净宽2.5～3.0米，饲槽宽0.5米，背墙厚0.25米 |
| 单列式封闭式羊舍 | 5.0～5.5米 | 羊床净宽2.5～3.0米，饲槽宽0.5米，过道1.5-1.8米，前后墙厚各0.25米 |
| 双列式封闭式羊舍 | 8.0～9.0米 | 每列羊床净宽2.5～3.0米，两列饲槽宽各0.5米，中间过道1.5-1.8米，前后墙厚各0.25米 |

面积

面积的大小应根据养羊的数量、品种和饲养方式而定。每只羊需要的净面积按表2的规定执行。

各类羊只所需羊舍面积(m2/只)

| 羊别 | 面积 | 羊别 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种公羊(单栏) | 4.0～6.0 | 种公羊（群饲） | 2.0～3.0 |
| 后备公羊 | 0.7～1.0 | 后备母羊 | 0.7～0.8 |
| 春季产羔母羊 | 1.5～2.0 | 冬季产羔母羊 | 1.5～2.0 |
| 空怀期母羊 | 1.5～2.0 | 怀孕母羊 | 1.5～2.0 |
| 3～4月龄羔羊 | 0.3～0.5 | 育肥羊 | 0.8～1.0 |
| 去势成年阉羊 | 0.7～0.9 | 去势小阉羊 | 0.6～0.8 |
| 注：混群饲养的羊群，平均按每只1.0～2.0㎡设计。 |

羊舍高度

二半山区舍墙高度为2.8～3.3m，其中羊床至房檐的高度1.8m；河谷地区舍墙高度为3.0～3.5m,其中羊床至房檐的高度2.0m。

屋顶和墙

屋顶须根据羊舍的跨度来确定，可采用双坡式和单坡式，屋顶应坡度大，隔热良好，通常采用多层建筑材料，以增加屋顶的保温性。房墙以有利于保温隔热为标准，多采用红砖砌筑的清水墙，内墙面可在距羊床1.2米高的范围内用水泥砂浆抹面。

地面

舍内地面采用混凝土地面，高出舍外20～30cm，有1.0%～1.5%的坡度，以利于排水和清洁工作。羊床下的地面呈45度左右的斜坡斜向舍外，以利羊粪尿流入粪池，斜坡的最高点距羊床要有30cm以上的距离。

羊床

羊床为高台漏缝地板式羊床，离地1.0～1.5m。羊床可用木条、水泥预制杆等材料制成，床条宽3～4cm，厚4～5cm，漏缝宽1.5～2cm。也可用木条、水泥杆、角钢、钢管等材料间隔20～30cm1根固定好后再用开孔为1.5～2.0cm的钢丝网铺装，并固定。

羊栏

每栋羊舍的羊床需隔成若干个小间的羊栏，以便羊群分类饲养管理。每间羊栏的宽度与羊床的宽度相同，一般设成3.0m×4.0m或2.5m×5.0m的规格，每个羊栏饲养山羊10只左右。其隔栏可用钢材、砖块、木料等材料制成，高度不低于1.5m。

采食栏和食槽

采食栏一般用钢筋或木料等材料制作。高度1.2～1.4m，每个羊栏的采食栏长度与食槽长度相同，设10～12个采食位（采食孔），每个采食位（采食孔）的宽度为22～25cm，中间做成颈枷，颈枷宽度根据羊只大小而定，一般为8～10cm，高度40～45cm。

食槽高度为上边缘高出羊床25～30cm，槽内净宽度25～30cm，槽内净深20～25cm。底部应为圆弧形，四角也要抹成圆弧角，底部应有排水孔，以便清洁。

饮水设施

饮水设施可选用自动饮水器，也可安装水槽或水盆。在羊床内和运动场内均要安装饮水设施。一般每个羊栏需安装2个自动饮水器，沿墙或羊床隔栏安放，也可置于采食栏处，高度为距羊床30～50cm。水槽安装在后墙或隔栏处，高度30cm，长60～80cm，宽30cm，深15～25cm，内壁需抹光滑，不渗水，底部留排水孔。

门窗

每栋羊舍的大门一般宽2.0～2.5m，高2.0～2.2m，门应向外开，不设门槛。羊舍内设羊栏的，每个羊栏设一道小门，其宽度一般为0.7～0.8m，高度1.2～1.4m。

窗的大小根据舍内采光和通风情况而定，一般窗户面积为地面面积的1/15。窗宽1.0～1.2m、高0.5～1.0m，窗台距羊床高度不低于1.2m。窗栏间距10～12cm。

排污沟

雨水沟和污水沟要分开，污水应量通过暗管排放，雨水经明沟排放。

在舍内的过道靠食槽一侧可修一条低于地面的污水沟，沟宽8～10cm，深5～8cm，排水口朝向羊床下面。

在羊床下面、羊舍后墙墙脚内侧修一条粪尿沟，沟宽度30cm，深15～20cm，沟底的坡度大于0.6%。沟的一端修一个积粪坑，其大小根据该栋羊舍的养殖数量而定。积粪坑应有便道通向贮粪池。

运动场及其围栏

羊舍外须设运动场，并紧连羊舍，要求地面平坦，有2°左右的坡度，面积为羊舍面积的1.5～2.0倍，成年羊亦可按3～4m2/只计算。运动场的三面设围栏，中间可用隔栏分隔成若干小间，围栏和隔栏的高度不低于1.5m。在运动场内设饮水槽或自动饮水嘴，围栏外围修排水沟。

主要辅助设施修建

青贮池

青贮池形状需根据地形地势确定，一般修成长方体、正方体或圆柱体，大小根据山羊饲养量和对青贮料的需求量确定，但单个池的容积不宜过大，一般宽度（或直径）为2.0～2.50m,深度（高度）以不超过3.0m为宜。青贮的数量大时，可修建若干个紧密相连的小池。内壁不能渗水、不能透气，墙体有一定的承压强度，四周边角抹成圆弧形，池底设排水口，池口上缘至少要高出地面30cm。

药浴池

羊群集中的地方修建固定式药浴池，池深１.0～1.2m，长8～10m,底宽30～60cm,上宽60～80cm,以一只羊能通过而不能转身为宜，池底设排水口。入口一端呈陡坡, 设围栏高1.5m；出口一端筑成台阶,设滴流台，四周设围栏，围栏高1.5m。

小型羊场或农户可用浴槽、浴缸、浴桶代替药浴池。一般的浴槽大小为深1.0～1.2m，宽60-80cm，上长3m，下长2m。

消毒池

有车辆进出的规模养殖场，需在进场的大门处建一个车辆消毒池，池内放置消毒药，池宽与大门等宽，一般为3.0～3.5m，长度为车轮周长的2倍以上，一般不能低于4米，池深30cm左右。池底要低于路面，池子不能漏水。

每栋舍的入口或人员进入饲养区的通道口，要建一个供人员进行消毒的消毒池，池内放置踏脚垫并用消毒药浸湿，池的长度根据实际情况确定，宽度一般为1.0～1.5m，池深10cm。

消毒室

规模养殖场应当修建消毒室，消毒室一般建在大门入口处的消毒池一侧，消毒室面积的大小根据人员的流动量自行确定，室内安装消毒用的紫外灯或超声波雾化消毒设施，根据需要还可安装淋浴更衣设施。消毒室必须两侧留门，一侧通往生产区（羊舍）、一侧通往管理区（或场外），不能走回头路。

贮粪池

贮粪池应修在羊舍的下风方向，距离羊舍100m以上，并远离生活区。贮粪池的大小根据羊只饲养规模自行确定，一般修成方形，池深以不超过3米为宜，池底离地下水位0.5m以上，要求内壁光滑、不透水、不透气。

干草房

用于贮藏干草作越冬饲料，房的大小根据饲养规模确定，一般可按每只羊200kg青干草来推算。

_________________________________